## Slide 1
FoloToy AI Passport · 开源个性化固件
BadgeBot
让 AI 徽章，成为每天想戴的伙伴
电子名片 · 像素宠物 · 蓝牙翻页器 · 提词器 · 语音输入
v1.0.0 已发布
ESP32-C3
中英双语 UI
github.com/YeShanBoYun-Studio/BadgeBot
面向 FoloToy 官方团队与开发板厂商的合作推介
Notes: 开场 30 秒：BadgeBot 是我们给 FoloToy AI Passport 徽章做的开源个性化固件，v1.0.0 已正式发布，语音功能的 v2-voice 分支正在开发。今天讲三件事：用户为什么每天想戴这枚徽章；我们如何在 8MB Flash、无 PSRAM 的硬件上做到；以及我们希望与官方团队和板卡厂商如何合作推流。右侧插画即徽章本体的示意图：240x296 点阵屏、三键、USB-C。

## Slide 2
POSITIONING · 项目定位
一句话：给徽章第二次生命
BADGEBOT
02 / 20
给已量产的 AI 徽章，
一个每天都想戴上的理由。
BadgeBot 是 FoloToy AI Passport 徽章的开源个性化固件——不改硬件，刷入即得一套完整的日常体验：身份展示、桌面陪伴、会议效率工具。
v1.0.0
正式版本已发布 · 上游模板兼容
8 大
功能主题，一次刷入全部获得
0
额外依赖：App / 驱动 / 电脑软件
仓库：github.com/YeShanBoYun-Studio/BadgeBot（上游 folotoy/ai-passport）
Notes: 强调“不改硬件”：同一枚徽章，刷入 BadgeBot 即获得完整日常体验。上游是 folotoy/ai-passport，我们保持分区契约兼容。三个数字：v1.0.0 正式发布；8 大功能主题一次刷入；0 依赖——不装 App、不装驱动、电脑上不装任何软件。v2-voice 分支正在开发语音输入。

## Slide 3
PLATFORM · 硬件平台
一枚徽章的全部家底
BADGEBOT
03 / 20
AI Passport 徽章 · 三键 + 点阵屏
SO
主控
ESP32-C3 · 单核 RISC-V @ 240MHz
RM
存储
8MB Flash · 无 PSRAM
UI
显示与按键
240×296 LCD · OK / 上 / 下 三键
AU
音频
ES8311 codec · 扬声器 + 麦克风
RF
无线
蓝牙 LE + 2.4GHz Wi-Fi
BT
供电
520mAh 电池 · USB-C 充电
Notes: ESP32-C3 单核 RISC-V 240MHz。8MB Flash、无 PSRAM，意味着所有缓冲都要精打细算——后面有专门一页讲内存纪律。240x296 屏采用 1bpp 点阵 UI，内置 GB2312 一级汉字自制字体。ES8311 同时接扬声器和麦克风，是语音功能的硬件基础。520mAh 电池 + USB-C。OK/上/下三键完成全部交互。

## Slide 4
OVERVIEW · 功能总览
一块屏，八种玩法
BADGEBOT
04 / 20
01
电子名片主页
时间 · 头像 · 身份常亮
02
二维码名片
4 槽独立生成与上传
03
像素宠物
成长养成 + 双小游戏
04
蓝牙翻页器
HID 键盘 · 免软件翻页
05
提词器
讲稿上徽章 · 联动翻页
06
语音输入 V2
徽章即无线麦克风
07
配网门户
手机浏览器全配置
08
脉冲省电
每小时仅活动 60 秒
Notes: 八个功能主题分三层：01-03 是“每天想戴”的身份与陪伴层（名片、二维码、像素宠物）；04-06 是“拿得出手”的效率层（翻页器、提词器、语音麦克风）；07-08 是基础设施（配网门户、脉冲省电）。接下来按这个顺序逐一展开，每个功能都有真实的交互与工程细节。

## Slide 5
FEATURE 01 · 电子名片主页
亮屏即名片
BADGEBOT
05 / 20
时间与日期常亮，挂着就是一块桌牌
头像、姓名、公司、岗位完整展示
上 / 下键切换三套布局：名片 · 二维码 · 宠物
浅色 / 深色双主题，跟随场景一键切换
中英双语 UI，展会与日常两相宜
布局 A · 名片
姓名 · 公司
岗位 · 时间
布局 B · 二维码
扫码加我
布局 C · 像素宠物
状态条 · 等级
▲
▼
上 / 下键
循环切换
OK 键确认进入
Notes: 名片主页常显时间与日期，挂在桌上或胸前就是一块桌牌/工牌。头像、姓名、公司、岗位完整展示。上/下键在三套布局间循环切换：名片、二维码、像素宠物，OK 键确认进入。浅色/深色双主题，中英双语 UI，展会与国际场景都适用。

## Slide 6
FEATURE 02 · 二维码名片
四个槽位，四面社交
BADGEBOT
06 / 20
微信
邮箱
主页
代码仓库
2×2 网格同屏，四张码各配中文标签
设备端输入文本，秒级生成二维码
手机上传图片：先裁剪、再上传、即生效
微信 · 邮箱 · 主页 · 仓库，一格一场景
标签与内容均在配网门户中编辑
Notes: 2x2 四个槽位同屏，每槽可配中文标签：微信、邮箱、主页、代码仓库等。文本二维码在设备端输入文字即可生成，秒级出码；图片则从手机上传，配网门户里有头像裁剪器，先裁后传。四槽独立编辑，展会、名片、社群一格一场景。

## Slide 7
FEATURE 03 · 像素宠物 · 上
拓麻歌子式养成系统
BADGEBOT
07 / 20
蛋
▶
幼年
▶
少年
▶
成年
四维状态 · 随真实时间衰减
饱食
72%
心情
65%
清洁
40%
精力
85%
睡觉回精力
便便要清理
离线结算 · 封顶 3 天
图中数值为示意；页面顶部另有常驻状态条（见下页）
Notes: 成长线：蛋、幼年、少年、成年四个阶段，随使用时间推进。饱食、心情、清洁、精力四维数值随真实时间衰减——注意是真实时间，不是游戏内时间；离线结算封顶 3 天，三天不开机回来状态依然合理，不会“亏空”劝退。睡觉回精力、便便要清理，制造每天看一眼的理由。图中的百分比数值为示意。

## Slide 8
FEATURE 03 · 像素宠物 · 下
要照顾，更要一起玩
BADGEBOT
08 / 20
进页面顶部常驻状态条
猜一猜
猜门赢心情
?
?
心情 +
?
选一扇门：猜对，心情值上涨
快反应
900ms 反应窗口
900ms
亮灯
按键窗口
超时失败
屏亮 → 立刻按键，越快越准越开心
Notes: 进宠物页面，顶部常驻状态条，四个维度一眼读完。清理便便保持清洁，睡觉恢复精力。两个内置小游戏：猜一猜——三扇门里猜对赢心情；快反应——屏幕亮起后 900ms 内按键的反应挑战。两个小游戏都是零额外资源占用的纯逻辑模块，可主机测试。

## Slide 9
FEATURE 04 · 蓝牙翻页器
徽章化身演示键盘
BADGEBOT
09 / 20
徽章 · BadgeBot
BLE HID over GATT
NimBLE 自实现 · IDF 5.5 无官方例程
演示翻页 ▶ PgDn
电脑 · 无需装软件
上键 → PgUp / ←
下键 → PgDn / →
PgUp/PgDn ↔ 方向键 · 可切换
配对一次，电脑开机自动重连，即拿即用
与 Wi-Fi 射频互斥：进翻页器自动挂起 Wi-Fi，释放 40KB 内存
Notes: 基于 NimBLE 自实现 HID-over-GATT——ESP-IDF 5.5 没有官方 BLE 键盘例程，这部分完全自己写。徽章以“BadgeBot”名称出现在蓝牙设备列表，配对一次之后电脑开机自动重连。上/下键默认映射 PgUp/PgDn，也可一键切换为左右方向键。与 Wi-Fi 射频互斥：进入翻页器自动挂起 Wi-Fi，释放约 40KB 内存，链路也更稳（详见工程决策页）。

## Slide 10
FEATURE 05 · 提词器
讲稿进口袋，翻页零安装
BADGEBOT
10 / 20
TXT 文件
粘贴文本
PPTX 备注
手机浏览器解析
纯 JS 解析 ZIP 目录
DecompressionStream 解压
零依赖 · 不联网
徽章提词器
一行 = 一段
屏上滚动翻段
▲▼ 联动
电脑幻灯片
同步翻页
零电脑软件
联动模式 ▲▼：翻本地段落的同时，电脑幻灯片同步翻页
自动模式：按设定速度滚动，脱稿演讲不用低头
讲稿管理在配网门户：多稿保存，随时切换
Notes: 讲稿来自配网门户，三种来源：TXT 文件、粘贴文本、PPTX 备注提取。PPTX 解析完全在手机浏览器完成：纯 JS 读取 ZIP 目录 + DecompressionStream 解压，零依赖、不联网，徽章侧零算力负担。一行等于一段。联动模式下按上/下键，本地段落与电脑幻灯片同步翻动，电脑不装任何软件；自动模式按设定速度滚动。

## Slide 11
FEATURE 06 · 语音输入
徽章即无线麦克风
BADGEBOT
11 / 20
v2-voice 开发中
徽章 · 按住说话
16kHz PCM 采集
边录边传
chunked HTTP
电脑后端
tools/badge_voice.py
echo · 回显联调
OpenAI 兼容接口
本地 faster-whisper
三种识别引擎
识别文字直接打进电脑当前输入位置 —— 中文可用
徽章侧不碰 TLS
规避设备端 TLS 验签缺陷，加密与转发交给电脑后端
徽章侧不碰蓝牙
语音走 Wi-Fi 直连电脑，与翻页器互不抢占射频
Notes: v2-voice 分支正在开发：按住按键说话，徽章以 16kHz PCM 边录边通过 chunked HTTP 直传电脑后端 tools/badge_voice.py。后端支持三种引擎：echo 回显联调、任意 OpenAI 兼容接口、本地 faster-whisper 离线识别。识别文字直接打进电脑当前窗口，中文可用。设计上徽章侧不碰 TLS——规避设备端验签缺陷；也不碰蓝牙——语音走 Wi-Fi，规避射频互斥。

## Slide 12
FEATURE 07 · 配网门户
手机浏览器，配好一切
BADGEBOT
12 / 20
徽章开启 SoftAP
随机热点名 · 随机密码（每次）
DNS 劫持 + 302
手机连上即弹出门户
手机浏览器
无需 App · 无需驱动
配置门户
名片编辑
二维码管理
头像裁剪
提词稿管理
名片文字与头像：手机上编辑、裁剪、上传
四张二维码：文本生成或图片上传，即改即生效
提词稿管理：TXT / 粘贴 / PPTX 备注，多稿随切
门户内 180 秒窗口，可反复连接补配置
配置期间热点保持开放
Notes: 徽章自己开 SoftAP 热点，每次启动都是随机热点名和随机密码。手机连上后，DNS 劫持加 302 重定向强制弹出门户——无需 App、无需驱动。名片文字与头像（手动裁剪上传）、四张二维码、提词稿管理全部在手机浏览器完成。门户内 180 秒窗口可反复连接补配置，配置期间热点保持开放。

## Slide 13
FEATURE 08 · 脉冲省电
每小时只醒 60 秒
BADGEBOT
13 / 20
520mAh 电池 · 按小时脉冲唤醒
≈1.7%
射频活动占比 = 60s / 3600s
第 1 小时
60s
深度省电 · 屏幕按需点亮
第 2 小时
60s
第 3 小时
60s
活动窗口内：校时 + 数据同步一次完成
Wi-Fi 每小时连接 60 秒，完成校时与同步
其余时间深度省电，整天佩戴无续航焦虑
慢操作全部在 worker 任务，UI 线程轻载不卡顿
示意图：实际占空比以固件配置为准
Notes: 省电是脉冲式的：Wi-Fi 每小时连接 60 秒，在活动窗口内一次性完成校时和数据同步，其余时间深度省电——射频活动占比约 1.7%。520mAh 电池因此可以支撑整天佩戴。图为示意，实际占空比以固件配置为准。音频、存储、网络等慢操作全部放在 worker 任务，UI 线程永远轻载。

## Slide 14
ENGINEERING 01 · 射频互斥
一根天线，两个世界
BADGEBOT
14 / 20
页面状态机（应用层）
射频仲裁器 · 互斥锁
NimBLE 蓝牙栈
HID 翻页器 · 无线麦克风按键
Wi-Fi 协议栈
配网门户 · 语音直传 · 校时同步
同一时刻，仅一路占用射频
进翻页器 → 挂起 Wi-Fi → 释放 40KB
ESP32-C3：蓝牙与 Wi-Fi 共享射频，互斥是确定性的前提
Notes: ESP32-C3 的蓝牙和 Wi-Fi 共享射频。我们做了显式的射频仲裁层：页面状态机声明当前模式，仲裁器用互斥锁保证同一时刻只有一路占用射频。进入翻页器时自动挂起 Wi-Fi，立刻释放约 40KB 内存，BLE 链路也更稳；退回联网场景时 Wi-Fi 再恢复。这张图是整个无线子系统的骨架。

## Slide 15
ENGINEERING 02 · 内存纪律
没有 PSRAM 的日子
BADGEBOT
15 / 20
400KB
片上 SRAM 总预算
0 PSRAM
所有缓冲精打细算
常驻：固件 + LVGL + 业务堆
40KB 可释放
进入翻页器挂起 Wi-Fi 即刻释放（占比示意）
01
慢操作不进 UI 线程
音频 · 存储 · 网络全部在 worker 任务执行
02
LVGL 全局互斥
跨任务访问 UI 一律先取 bsp_lvgl_lock()
03
纯逻辑主机测试
状态机与协议不依赖 IDF / LVGL，C11 直编
Notes: 400KB 片上 SRAM、零 PSRAM，所有缓冲都要精打细算。三条纪律：一、慢操作不进 UI 线程——音频、存储、网络全部在 worker 任务；二、LVGL 全局互斥——非 LVGL 任务访问界面前必须先拿 bsp_lvgl_lock()；三、纯逻辑与硬件解耦——状态机、协议、布局计算不依赖 ESP-IDF 和 LVGL，可以主机测试。图中 40KB 为进入翻页器挂起 Wi-Fi 后的即时释放量，占比仅示意。

## Slide 16
ENGINEERING 03 · 配网时序
180 秒窗口的确定性
BADGEBOT
16 / 20
徽章
手机浏览器
① 开启 SoftAP（随机热点名 / 密码）
② DNS 劫持 + 302 · 强制弹出门户
③ 门户内编辑：名片 / 二维码 / 头像 / 讲稿
④ 保存并退出门户
⑤ 退出 → 时钟即时同步
180s 窗口内可反复连接
配置期间热点保持开放
无需 App · 无需外网
Notes: 时序的确定性是体验关键。徽章开启 SoftAP（随机热点名/密码）；手机连上后，DNS 劫持加 302 重定向强制弹出门户；门户内 180 秒窗口，断开可反复重连，方便慢慢配；保存退出后时钟即时同步。全程无需 App、无需外网——手机连的是徽章自己的热点。

## Slide 17
QUALITY · 质量与发布
从提交到发布，全程门禁
BADGEBOT
17 / 20
代码提交
功能分支迭代
▶
静态门禁
仓库检查 + 主机测试
▶
固件门禁
ESP-IDF 构建 + 镜像校验
▶
全量门禁
完整交付检查
▶
推 Tag 发布
Actions 自动 Release
01
主机测试
纯逻辑模块 C11 直编：状态机 · 协议 · 布局计算与 ESP-IDF、LVGL 完全解耦
02
分区契约
3MB 应用上限 + cardid@0x356000，受保护布局与官方模板保持兼容
03
发布产物
推 tag 自动构建，Release 附完整固件与合并镜像，开箱可刷
GB2312 一级汉字 · 1bpp 自制点阵字体
Notes: tools/validate.sh 三级门禁：--static 跑仓库检查与主机测试；--firmware 做 ESP-IDF 构建与合并镜像校验；不带参数跑完整门禁。推送 tag 后 GitHub Actions 自动构建并发布带完整固件的 Release。受保护分区契约：3MB 应用上限加 cardid@0x356000，与官方模板硬约束兼容。GB2312 一级汉字 1bpp 自制字体，中文渲染不靠运气。

## Slide 18
PARTNERSHIP · 合作价值
为什么值得一起推
BADGEBOT
18 / 20
致：FoloToy 官方团队 · 开发板厂商
01
拉长佩戴时长
名片常亮 + 宠物养成，从「演示品」变成「每天想戴的伙伴」
02
现成差异化卖点
翻页器 · 提词器 · 无线麦克风，演示自带完整故事线
03
零成本兼容
遵守受保护分区契约：不越 3MB 上限，不碰 cardid 区
04
开源社区引擎
名片模板 · 宠物皮肤 · 玩法扩展，社区为产品续写剧本
期望的合作：联合推流 · 开发者激励 · 量产板型适配
Notes: 对 FoloToy 官方：BadgeBot 证明同一硬件可以承载“每天想戴”的内容生态——名片、宠物、提词器把设备从演示品变成日用品。对板卡厂商：现成的参考设计与演示故事，翻页器、提词器、无线麦克风都是能当场讲、当场演的卖点。分区契约保证零成本兼容；开源社区持续产出名片模板、宠物皮肤与玩法扩展。我们希望探讨联合推流、开发者激励与更多板型适配。

## Slide 19
ROADMAP · 路线图
已经发布，正在加速
BADGEBOT
19 / 20
v1.0.0 · 已发布
名片 · 宠物 · 翻页器 · 提词器 · 门户
v2-voice · 开发中
语音输入：徽章变无线麦克风
语音 V1 直连 · 规划
识别上云，摆脱电脑后端
生态与量产 · 展望
模板皮肤共创 · 更多板型适配
v1.0.0 功能全集已可用 · v2-voice 分支开放共建
Notes: v1.0.0 已发布：名片、二维码、像素宠物、翻页器、提词器、配网门户、脉冲省电全部可用。v2-voice 正在开发语音输入：徽章变无线麦克风，文字直打电脑。下一步规划语音 V1 直连：识别上云，摆脱电脑后端。更远期是社区生态与量产适配：模板皮肤共创、更多板型与外壳。欢迎在任何节点加入共建。

## Slide 20
BADGEBOT
让 AI 徽章，
成为每天想戴的伙伴。
github.com/YeShanBoYun-Studio/BadgeBot
上游 folotoy/ai-passport · v1.0.0 已发布 · v2-voice 开发中
期待与官方团队和板卡厂商同行 · 现场可体验翻页器 / 提词器 / 语音输入
Notes: 收尾：留仓库地址，欢迎星标与共建。重点邀请线下体验：翻页器、提词器与语音输入最具现场感。对官方团队希望探讨联合推流与内容生态；对板卡厂商希望探讨参考设计与量产适配。谢谢。